Описание и спецификация продукта

MIDI-клавиатура, 61 динамическая клавиша

Питание осуществляется через сетевой адаптер (9 В), входящий в комплект, также возможно питание от 6 батареек C-типа. Кроме того, поддерживается подача питания через порт USB

Наличие USB-порта позволяет подключать клавиатуру к компьютеру при отсутствии MIDI-интерфейса

Два разъема MIDI OUT для подключения клавиатуры к MIDI-интерфейсу компьютера или к внешним MIDI-устройствам

Коннектор для подключения sustain-педали

Поддержка большого количества различных MIDI-функций

Лицевая (операционная) панель

- Колесо Pitch Bend (изменение высоты тона): служит для понижения или повышения высоты тона во время игры. Диапазон изменения зависит от настроек синтезатора (в аудио карте или звуковом модуле). Для информации о настройке диапазона Pitch Bend обратитесь, пожалуйста, к руководству для вашей звуковой карты или модуля. При вращении колеса «от себя», высота тона повышается. При вращении «к себе» – соответственно, понижается.

- Колесо модуляции: применяется для понижения или повышения интенсивности использования каких-либо назначенных эффектов: чаще всего это вибрато, тремоло, или, собственно,  модуляция.

- Слайдер ввода данных: используется для установки в реальном времени различных параметров, таких как громкость, хорус, ревер, панорама и т.д.

- Кнопка MIDI/SELECT: служит для выбора различных MIDI-комманд, управление которыми осуществляется с помощью функциональных кнопок клавиатуры.

Задняя панель

Разъем Sustain: служит для подключения дополнительной sustain-педали.

Разъем MIDI OUT, «Keyboard»: является прямым MIDI-выходом при работе в автономном режиме, используется для передачи MIDI-сообщений на другое MIDI-устройство (например, звуковой модуль).

Разъем MIDI-OUT, «USB»: На этот разъем поступают MIDI-сообщения с компьютера (через порт USB), если в аудио приложении в качестве выхода указано KEYSTATION MIDI Out. Информация с данного выхода может быть направлена на внешнее MIDI-устройство.

Порт USB: используется для подключения MIDI-клавиатуры к компьютеру с помощью стандартного USB-кабеля (включен в комплект).

Переключатель питания: всего имеет 3 позиции: «внешний 9 В адаптер», «выключено» и «работа от батарей». Если переключатель находиться в положении «выключено», возможно альтернативное питание KEYSTATION через порт USB при условии, что компьютер включен.

Сетевой разъем: служит для подключения адаптера (9 В), входящего в комплект.

Подготовка к работе: краткое описание

Ниже приводится краткая инструкция по настройке и подготовке прибора к работе:

- Подключите KEYSTATION к вашему компьютеру (см. раздел «Аппаратная установка»)

- Установите необходимые драйверы (см. раздел «Установка программного обеспечения»).

- Подсоедините к выходу клавиатуры звуковой модуль (если он имеется в наличии).

- Запустите ваше рабочее аудио приложение. Укажите KEYSTATION в качестве MIDI-устройства (KEYSTATION In-A и KEYSTATION Out-A).

Аппаратная установка

Весь процесс аппаратной установки сводиться к подключению клавиатуры к компьютеру через порт USB с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Перед первым подключением рекомендуется выключить компьютер. Если вы используете KEYSTATION в USB-режиме, блок питания вам не понадобиться: питание подается на клавиатуру через порт USB. Адаптер (или батарейки) необходим при работе в автономном режиме.

Подключите один конец USB-кабеля к соответствующему разъему MIDI-клавиатуры, другой конец подсоедините к USB-порту вашего компьютера.

Установка программного обеспечения

Для нормального функционирования KEYSTATION требуется операционная система Windows 98 или более поздняя версия. Кроме того, ваш компьютер должен быть оснащен свободным работающим USB-портом. Ниже приводится инструкция по установке драйвера для USB-интерфейса KEYSTATION.

- Подключите MIDI-клавиатуру к компьютеру. Запустите Windows.

- Система автоматически распознает новое устройство и запустит Программу Установки («Add New Hardware wizard»). В появившемся диалоговом окне нажмите NEXT.

- В следующем окне выберете из списка пункт «Search for the best driver for your device». Теперь система выберет наиболее подходящий драйвер для нового устройства. Нажмите NEXT.

- Далее следует указать путь к папке с необходимыми драйверами. Вставьте в CD ROM-привод вашего компьютера инсталляционный CD, входящий в комплект с KEYSTATION. В открытой программе установки из появившегося списка выберете пункт «Choose Path» («Указать путь»), затем нажмите «Browse» («Обзор») и укажите папку, содержащую нужные драйверы (CD ROM:\KEYSTATION\USB).

- В следующем окне система выдаст сообщение о том, что обнаружен файл для инсталляции Midiman USB KEYSTATION Loader и все готово к его установке. Нажмите NEXT.

- После завершения инсталляции нажмите FINISH.

- Далее система снова выдаст сообщение об обнаруженном новом устройстве. Затем Windows автоматически установит программное обеспечение для инсталляции драйвера «Midiman USB KEYSTATION MIDI Driver».

Первая часть установки завершена.

Программа Установки в очередной раз выдаст сообщение о новом устройстве. Нажмите NEXT.

В следующем окне выберете из списка пункт «Search for the best driver for your device». Теперь система выберет наиболее подходящий драйвер для нового устройства. Нажмите NEXT.

Далее следует указать путь к папке с необходимыми драйверами. (см. пункт  4 данного руководства). Нажмите NEXT.

В следующем окне система выдаст сообщение о том, что обнаружены файлы для инсталляции драйвера «Midiman USB KEYSTATION MIDI Driver» и все готово к его установке. Нажмите NEXT.

После завершения инсталляции нажмите FINISH.

Теперь все необходимое программное обеспечение установлено. Правой кнопкой мыши кликните на иконке «Мой Компьютер». Выберете «Properties» («Свойства»). Откройте закладку «Device Manager» («Устройства»). В группах «Universal Serial Bus» и «Sound, video, & game controllers» вы обнаружите Midiman USB KEYSTATION.