# BD-2 Блюзовый драйвер

Стр.2

## Характеристики

Овердрайв BD-2 специально рассчитан на получение эффекта перегрузки “кранч” дисторшен. Такой тип перегрузки сигнала позволяет добиться максимальной выразительности при изменении тембра звучания с помощью регулятора гитары. В итоге эффект дисторшен полностью передаёт все нюансы гитарного звукоизвлечения.

Данный тип перегрузки обладает широким спектром действия – от легкого “кранч” до жесткого и плотного эффекта дисторшен, который вы можете варьировать с помощью регулятора GAIN. При этом, даже при наличии достаточно значительного уровня перегрузки, вы можете плавно перейти к практически чистому звуку, убрав громкость регулятором VOLUME на самой гитаре.

Естественный характер звучания перегрузки не теряет своего качества даже в том случае, если вы уменьшаете уровень громкости на самой гитаре.

Стр.3

## Важные замечания

Используйте только указанный в спецификации адаптер сетевого питания – адаптер серии PSA. Применение других моделей, не регламентированных адаптеров, может привести к повреждению педали.

## Электропитание

Требования по электропитанию даны на ярлыке, наклеенном на переднем торце педали. Убедитесь в соответствии условий сетевого питания данным на ярлыке.

При длительном периоде времени не использования BD-2, отключайте блок питания, подключенный к педали, от сетевой розетки.

## Размещение

Не подвергайте педаль экстремальным температурным воздействиям (прямой солнечный свет и т.п.). Не храните BD-2 в пыльных и грязных помещениях, или условиях, при которых образуются высокие уровни механических вибраций.

## Дополнительные предостережения

Избегайте сильных механических ударов педали. При возникновении сбоев в работе и каких-либо других признаков неисправности, немедленно отключайте педаль от электропитания и обращайтесь в сервисный центр.

Не открывайте самостоятельно педаль – это может привести к риску поражения электротоком.

## Замена батарейки

Вынимайте батарейку из корпуса педали в случае, если вы длительный период времени не пользуетесь ей.

Стр.4

## Описание панели управления

Рис.

- Гнездо подключения АС адаптера

В данное гнездо подключается опционально приобретаемый сетевой адаптер питания BOSS PSA-серии. В этом случае питание от батарейки отключается.

- Индикатор рабочего режима

Данный индикатор указывает на рабочее состояние педали и одновременно служит индикатором разрядки батарейки. В рабочем режиме педали этот индикатор светится. Если электропитание батарейки ниже необходимого уровня, то данный индикатор начинает мигать или вообще не горит. В этом случае, если используется питание от батарейки, необходима её замена на новую.

- Выходное гнездо

Это гнездо служит для подключения педали ко входу усилителя или другого устройства.

- Педальный переключатель

Данный переключатель производит включение или выключение эффекта.

- Винт

Вывернув данный винт, вы можете открыть ложемент и вытащить батарейку, с целью её замены. Инструкция по замене батарейки дана в теме “Замена батарейки”.

- Входное гнездо

Данное джековое гнездо служит для подключения кабеля гитары или другого устройства, подающего электрический сигнал на педаль.

* Гнездо INPUT служит в качестве включателя электропитания, когда джек от гитарного кабеля вставлен в данное гнездо. Если джек выдернут из гнезда – электропитание размыкается. Всегда вынимайте Джек гитарного кабеля из гнезда INPUT, если вы не используете педаль.

Стр.6

Рис.

### Регулятор LEVEL

Этот регулятор используется для установки уровня громкости звучания эффекта.

* Нет звука в том случае, если данный регулятор повёрнут до отказа в направлении против часовой стрелки.

### Регулятор TONE

Данным регулятором устанавливается тембральная окраска тона. При вращении ручки TONE по часовой стрелке, звучание становится более ярким и острым, и наоборот, против часовой стрелки – матовым и мягким.

### Регулятор GAIN

Устанавливает уровень чувствительности эффекта к входному сигналу. При вращении данного регулятора GAIN по направлению движения часовой стрелки увеличивается уровень искажений эффекта дисторшен.

Стр.7

## Пример коммутации

Рис.

* BD-2 автоматически включается при подключении джека гитарного кабеля во входное гнездо педали.

* Перед отсоединением любого кабеля, находящегося в  системе коммутации, всегда устанавливайте уровни громкости на всех устройствах этой системы в минимальное положение.

Стр.8

## Работа педали

- После подключения педали, сделайте установку положения её регуляторов в соответствии с рисунком, показанным ниже.

РИС

- Нажмите на педаль, чтобы включить эффект (светодиод CHECK  должен светиться).

- Установите необходимый уровень перегрузки прямого сигнала регулятором GAIN.

РИС.

Стр.9

- Выберите необходимую тембровую окраску звучания  эффекта ручкой TONE.

РИС

- Регулятором LEVEL установите уровень громкости, близкий к уровню прямого сигнала.

РИС

Стр.10

## Замена батарейки

Если светодиод начинает мерцать или вообще не светится при попытке включения эффекта, это означает то, что требуется замена батарейки педали.

Процедура замены батарейки:

РИС (слева направо)

Батарейка

Контактная колодка

Кабель питания

Винт

Крышка педали

Упор пружины

Витая пружина

Канал для винта

Место батарейки в корпусе

- Отверните винт, удерживающий крышку педали, и откройте её.

* Не потеряйте крепёжный винт педали.

- Удалите старую батарейку из корпуса и снимите с неё контактную колодку.

- Наденьте контактную колодку на новую батарейку и вставьте её в корпус педали.

* Убедитесь в правильной полярности контактов, отображаемой на батарейке.

- Направьте пружину на выступающий упор крышки педали и закройте её.

* Будьте внимательны, чтобы кабель питания батарейки не попал между витками пружины.

- Заверните винт, фиксирующий нажимную крышку педали, так, чтобы он вошёл в отверстие канала в корпусе педали.

Стр.11 - 12

## Примеры звуковых установок

Стр.13

## Шаблоны установок

Стр.14

## Спецификация

BD-2 : Blues Driver

Номинальный уровень входного сигнала		-20 dBm

Входное сопротивление				1 МОм

Номинальный уровень выходного сигнала	-20 dBm

Выходное сопротивление			1 кОм

Уровень шума					-118 dBm

Регуляторы					LEVEL, TONE, GAIN

Индикатор					CHECK светодиод

Гнёзда						INPUT, OUTPUT, AC адаптер

Электропитание					9 V DC : батарейка 9 Вт (6F22/9V), АС адаптер

Ток потребления				13 мА

* Приблизительный срок службы графитовой батарейки – 20 часов (при непрерывной работе)

Стр.15

Габариты					70 х 125 х 55 мм

Вес						400 г

Аксессуары					Руководство пользователя, батарейка

Опции						АС адаптер серии PSA